## Slide 1
KONU: TAŞINABİLİR HARMONİK ÖLÇER TASARIMI
DANIŞMAN: Yrd.Doc.Dr.Hamit Erdem
ERDAL ÇETİN
20795065

## Slide 2: PROJE AKIŞ ŞEMASI
GERİLİMVE AKIM UYGUNLAŞTIRMA
DsPIC İLE HARMONİK BELİRLEME
HARMONİKLERİN GÖSTERİMİ

## Slide 3: BİRİNCİ YARIYIL HEDEFLERİ
Şehir şebekesinde olan harmonikler ve harmonik belirleme yöntemleri araştırılacaktır.
Donanımı gerçekleştirmek için işlemci seçilecek ve öğrenilecektir.
Kullanılacak işlemci seçilecek ve basit programlar yazılacaktır.
Akım ve gerilim algılamak için arayüz tasarımı yapılacaktır.

## Slide 4: ARA SUNUMDA ANLATILAN KONULAR
Harmonik Nedir?
Şehir Şebekesinde Görülen Harmonikler
Harmoniklerin Yol Açtığı Problemler
Harmonik Görüntüleme Yöntemleri
DSP, Mikroişlemciler ve DsPIC
Uygulama Geliştirme Kartı ve Özellikleri

## Slide 5: DsPIC30F4013 ÖZELLİKLERİ
24 bit komut, 16 bit veri yolu genişliği
33 adet kesme kaynağı
5 adet 16 bit timer
12 bitlik ADC ( Analog/sayısal çevirici )
2 adet 40 bitlik akümülatör
17 bit x 17 bitlik çarpıcı
16 bitlik shift register
MAC birimi ( Multiply-Accumulate)

## Slide 6: ADC ve GENEL ÖZELLİKLERİ
16 bitlik 6 adet yazmaç bulunmaktadır.
Vref=5V ve n=12 olduğundan;
Çözünürlük = Vref / 2^n = 5V / 2^12 = 0.0012
Çevrim için gereken minimum süre= TAD =334 ns
Örnekleme süresi= 15TAD≈5 us
Maksimum örnekleme hızı= 1/5 us = 200kHz

## Slide 7: HARMONİK BELİRLEMEK İÇİN ALGORİTMA ŞEMASI

## Slide 8: ADC SONUCUNU OKUMA VE PORTLAR ÜZERİNDE İŞLEM YAPMA

## Slide 9: ADC ÖRNEK UYGULAMA
unsigned adcRes; // ADC sonucunun atanacağı değişken
void gecikme(unsigned); // Gecikme fonksiyonu
void main() {
ADPCFG=0x0000;
TRISF=0x00; // PortF çıkış, PortB giriş olarak ayarlandı
TRISB=0xFFFF;
while(1)
{
PORTF=0x00;
adcRes = ADC1_Read(1);; // ADC sonucu değişkene atandı
gecikme(adcRes);
PORTF=0xFF;
gecikme(adcRes);
}
}

## Slide 10: GECİKME SAĞLAYAN FONKSİYON
void gecikme(unsigned g)
{
int i=0; // İlk döngü değişkeni
int j=0; // İkinci döngü değişkeni
for(i=0;i<g;i++)
{
for(j=0;j<g;j++)
{
asm
{
nop // No operation
}
}
}
}

## Slide 11: ADC ÇEVRİMİ ALGORİTMA DİYAGRAMI VE UYGULAMASI
HAYIR
EVET

## Slide 12
void adc_cevrim()
{
ADCON1.F1 = 1; // ADC dönüşümünü başlat
while (ADCON1.F0 == 0)
{
asm
{ Dönüşümün bitmesi beklenir
nop
}
}
PORTD = ADCBUF0; ADC sonucunu portD’ ye gönder
}