## Slide 1: Sera İklİmlendİrme TasarImI
Hazırlayan : Yasin Akın Ayturan ~ 20893427
Proje Danışmanı : Prof. Dr. Alper Uraz

## Slide 2: Sunum İçerİğİ
Proje Tanımı
Hedefler
Projenin Akış Diyagramı
Sistemi Oluşturan Elemanlar
Sıcaklık ve Nem Ölçüm Teknikleri

## Slide 3: Proje TanIMI
Bu projede, bir pilot serada ki sıcaklık ve nemi ölçmekte, ölçülen sıcaklık ve nem bilgisini bir ekranda gösterilmekte ve sera ortamında ölçülen sıcaklık bilgisini geri beslemeli olarak mikrodenetleçe aktarılarak, istenilen sıcaklık sağlanmaktadır.

## Slide 4: Hedefler
Birinci Yarıyıl Hedefleri
  Sıcaklık ve nem ölçüm teknikleri araştırılacak.
  Mikrodenetleç tabanlı sıcaklık ve nem ölçümü bir pilot sera üzerinde gerçekleştirilmeli ve bir ekranda gösterilecek.
İkinci Yarıyıl Hedefleri
  İstenen sıcaklığı sağlayabilmek için denetim eylemlerinden (Var-yok, Oransal, Tümlevsel ve Türevsel) uygulanabilecekleri seçilmeli ve bunlar gerçekleştirilecek.
  Tüm denetim eylemlerinin enerji verimliliği ölçümleri yapılmalı ve karşılaştırmalı çizelge oluşturulacak.

## Slide 5: AKIŞ DİYAGRAMI

## Slide 6: SIcaklIk ve Nem Ölçüm Teknİklerİ
Sıcaklık Ölçüm Teknikleri
  Daldırma Probu
  Hava Probu
  Yüzey Probu
    Temaslı
    Temassız (Kızılötesi)
Nem Ölçüm Tekniği
  Hava Probu

## Slide 7: Sİstemİ Oluşturan BaşlIca Elemanlar
Pilot Sera (70x45x35 cm)
Sıcaklık ve Nem Algılayıcısı (RHT04)
Mikrodenetleç ( 16F877A )
Ekran (16x2)
Tuş Takımı
Isıtıcı
Soğutucu (Pervane)

## Slide 8: RHT04 SIcaklIk ve Nem AlgIlayIcIsI
Ölçüm Aralıkları:
  Nem : 0%, 100% ~ ±2%
  Sıcaklık : -40, 100ºC ~ ±0.3 ºC
Ölçüm Tekniği:
  40 bit veri gönderimi
    16 bit nem
    16 bit sıcaklık (en yüksek bit ± belirler)
    8 bit sağlama
Ölçüm Örneği:
0000 0010 1000 1100 / 0000 0001 0101 1111 / 1110 1110
16 bit nem / 16 bit sıcaklık / 8 bit sağlama

## Slide 9: MİKROİŞLEMCİ (16F877A)
Burada mikroişlemcinin görevi; algılayıcıda ölçülen sıcaklık ve nem bilgisini yazılım yardımıyla ekranda göstermek, tuş takımından aldığı değerle karşılaştırmak ve elde ettiği sonuca göre gerekli işlemleri yaptırmak.

## Slide 10: 1. Dönem Sonuna Kadar YapIlacakLAR
Mikrodenetleç tabanlı sıcaklık ve nem ölçümü bir pilot sera üzerinde gerçekleştirilecek ve bir ekranda gösterilecektir.

## Slide 11: Kaynakça
http:// www.ventura.com.tr
http:// www.baskent.edu.tr/~auraz/
http://320volt.com/pic16f877-hakkinda/
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/39582C.pdf
http://www.sensorguys.com/pdfs/maxdetect/Digital%20humidity%20and%20temperature%20sensor%20RHT04.pdf

## Slide 12: TeşekkÜrler…
bizimakin@gmail.com