## Slide 1: Programlanabilir Yüksek Akım Alarmı ve Devre Kesici
Hazırlayan : Umut Çetin SAĞDIÇOĞLU - 20893114
Proje Danışmanı : Prof. Dr. Emin AKATA

## Slide 2: Sunum İçeriği
Proje Tanımı
Hedefler
Proje Blok Şeması
Akım Ölçüm Yöntemleri
Hall-Effect Sensör
Yapılan Ölçümler

## Slide 3: Proje Tanımı
Elektrik şebekesinden, belli bir fazdan çekilen akımın, programlanabilir olarak öngörülen miktardan yüksek olması halinde alarm veren ve/veya akımı kesen bir sistem tasarlanacaktır.
Akım elektromanyetik olarak algılanacak ve sistem mikroişlemci tabanlı olacaktır.

## Slide 4: Hedefler
Birinci Yarıyıl Hedefleri
  Bir elektrik şebekesindeki hattan geçen akımın yaratacağı elektromanyetik alanın, nasıl algılanabileceği ve geçen akımın büyüklüğünü kestirmede nasıl kullanılabileceği araştırılacaktır.
  Oluşturulacak test ortamında muhtelif yöntemler denenerek, en uygun yönteme karar verilecektir.
  Amaca uygun algoritmalar geliştirilecektir.
İkinci Yarıyıl Hedefleri
  Seçilen yöntem ve oluşturulan algoritmalar, bir mikroişlemci tabanlı yapıda kodlanarak denenecek
  Bu yapı bir elektrik şebeke ortamında test edilecek
  Tüm yapı, gerekli kullanıcı ara yüzü ile birlikte kurulup çalışır hale getirilecektir.

## Slide 5: Blok Şema

## Slide 6: Akım Ölçüm Yöntemleri
Akım Transformatörleri
Rogowski Bobini
Hall-Effect Sensör

## Slide 7: Akım Transformatörleri
Manyetik geçirgenliğe sahip bir malzemeden yapılmış toroid
Birincil ve İkincil sarım
Civardaki iletkenlerden fazla etkilenir
Manyetik kuplaj mükemmel olmaz
Örnek: 100:5 oran

## Slide 8: Rogowski Bobini
Manyetik olmayan bir çekirdek
Harici manyetik etkilerden daha az etkilenir
Akım geçtiğinde endüklenen gerilim düşüktür ve birincil gerilime göre 90 derece faz farkı vardır
Çıkış doğrusaldır
Geniş çalışma aralığı
Sadece AC ölçüm
Orta ve yüksek gerilimde kullanılır

## Slide 9: Hall Etkisi
Hall etkisi taşıyıcı yoğunluğu ve manyetik alan ölçümünde çok kullanışlıdır.

## Slide 10: Hall–Effect Sensör
Analog Dönüştürücü (çıkışta voltaj okunur)
Manyetik ölçüm ile akım tahmini
AC ve DC ölçüm
Kablosuz ölçüm
Çıkış doğrusaldır
Çıkışta yükselteç ihtiyacı
Akım/Basınç/Akış/Hız sensörü uygulamaları

## Slide 11: Hall–Effect Sensör
Honeywell CSLA 2CD
  Ölçüm Aralığı :±72 A
  Çıkış: Voltaj
  AC-DC ölçüm
  Hassasiyet: 32.7 mV
  Besleme: 6V – 12V(DC)

## Slide 12: Yapılan Ölçümler

## Slide 13: Yapılan Ölçümler
Sensör Besleme Voltajı 10V olarak ayarlandığında

## Slide 14: Yapılan Ölçümler
Örnek Ölçümler:
Sensör Doğrusaldır

## Slide 15: 1. Dönem Sonuna Kadar Yapılacak İşler
Akım ölçüm testi tekrarlanacak ve sensörün hata payı gözlemlenecek
Sensör çıkışı için yükselteç devresi tasarlanacak
Uygun yükselteç devresi eklenerek test yeniden yapılacak

## Slide 16: Kaynakça
Hall Effect Sensors – Edward Ramsden
Remote Measurement of Electric Current Using Magnetooptic Technique – Sensors&Transducers Journal (Vol.93)
Honeywell Datasheets
www.320volt.com
www.federal.com.tr
www.emo.org.tr

## Slide 17: Teşekkürler