## Slide 1: EEM 491-01 Bitirme Projesi I: Otomatik Yoğurt Makinesi Tasarımı
Proje Danışmanı: Prof. Dr. Alper URAZ
Hazırlayan : Remziye Pelin TOSUN

## Slide 2: Projenin Amacı
Uygun sıcaklık ölçüm tekniğini kullanarak
mikrodenetleç tabanlı sistem ile yoğurt
yapımını gerçekleştirmek.

## Slide 3: Yapılacak İş ve İşlemler
İstenilen sıcaklığı sağlamak için Var Yok(on-off),Oransal(P),Tümlevsel(I) ve Türevsel(D) denetim eğlemlerinden (P,PI,PD,PID) uygulanabilecekleri seçilmeli ve bunlar gerçekleştirilmelidir.
Yoğurt yapım süresi tamamlandığında otomatik olarak devre kesilmelidir.

## Slide 4: 1. Yarıyıl Hedefleri
Sıcaklık ölçüm teknikleri ve yoğurt yapımının araştırılması
Yoğurt iç kabı ve yalıtılmış dış kabı tasarımının gerçekleştirilmesi
Mikrodenetleç tabanlı sıcaklık ölçümünün ve LCD’de gösterilmesi

## Slide 5: Yoğurt Nasıl Yapılır?
Sütün pastörize edilmesi gerekir.
Yoğurt mayası 43°C-45°C’ de aktifleşir.
Mayalanma tamamlanana kadar 6-12 saat bekletilir.

## Slide 6: Fermantaston
Bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer organizmalar aracılığı ile genelde ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.
Glikozun Fermantasyonu
  Alkol fermantasyonu
  Laktik asit fermantasyonu
Amino Asit Fermantasyonu

## Slide 7: Sıcaklık Ölçümünün Blok Şeması
Sıcaklık Algılayıcı
Mikrodenetleç
Gösterge
Yoğurt Kabı
Isıtıcı

## Slide 8: Sıcaklık Ölçüm Teknikleri
Bimetal termometre kullanarak,
Isıl çift (Termokupl) elemanları ile,
Işınım metodu ile,
Yarı iletken ve entegre sıcaklık algılayıcı ile,
Sıcaklık ölçmek.

## Slide 9: Sıcaklık Algılayıcı
En çok kullanılan sıcaklık algılayıcılar:
    Isıl çiftler (termokupl)
    Termistörler (NTC /negative temprature coefficient-PTC /positive temperature coefficient.)
    Entegre devre sıcaklık algılayıcı

## Slide 10: ENTEGRE DEVRE SICAKLIK ALGILAYICI
Yarı iletken entegre devrelerin gelişmesi ile tüm devre sıcaklık algılayıcıları ortaya çıkmıştır.
    Sıcaklığa bağlı gerilim üretenler

## Slide 11: LM -35 SICAKLIK ALGILAYICI
LM35 ( Celcius ), sıcaklığa bağlı gerilim üreten algılayıcıdır.
LM35 sıcaklık algılayıcısı besleme gerilimi minimum 4V maksimum 30V da , sıcaklık derecesi olarak -55ºC ile +150ºC arasında çalışmakta ,çıkış değeri 10mV/ºC , (+/-) 1, 0.5 ºC doğrulukta ölçüm yapmaktadır.

## Slide 12: PIC 18F452
MCLR(Master Clear) Pini: Pic’in içerisindeki programı resetlemek içindir.
OSC1,OSC2 Pinleri: Bu pinler pic için gerekli osilatör kaynaklarının giriş pinleridir.
VDD VSS Pinleri: Besleme ve toprak bacaklarıdır.
RA,B,C,D,E Pinleri: Her bir Port’u temsil eder. Her bir portun belirli sayılarda pinleri mevcuttur.

## Slide 13: Devremizin Proteus Çizimi

## Slide 14: Devremizin Board Kurulumu

## Slide 15: Kap Tasarımı

## Slide 16: Kaynakça
http://www.tgdf.org.tr/turkce/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=68
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fermantasyon
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/merak_ettikleriniz/index.php?kategori_id=1&soru_id=4077
http://www.robotiksistem.com/sensor_cesitleri_sicaklik_sensorleri.html
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Lm35%20datasheet